Вопрос:

Уважаемый Заказчик! Согласно Перечню оборудования и материалов, необходимых для ремонта автоматической установки охранно-пожарной сигнализации, необходим следующий кабель: Кабель сигнальный КПСиг(А)-FRLS 4х0,5 м 1042 Кабель сигнальный КПСиг(А)-FRLS 6х0,5 м 710 Кабель сигнальный КПСиг(А)-FRLS 12х0,5 м 69 К сожалению ни в одном открытом источнике информации нам не удалось найти кабель с подобной аббревиатурой и сечением. Просим Вас указать требуемые технические характеристики к кабелю и параметры эквивалентности для подбора возможных аналогов

Ответ:

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Благодарю за внимательное отношение к проводимой закупочной процедуре.

К сожалению, действительно в позициях 18-20 таблицы раздела 9 технического задания  «Перечень оборудования и материалов, необходимых для ремонта автоматической установки охранно-пожарной сигнализации (инв. № 84517,  инв. №84518,  инв. № 84520)» произошла однотипная ошибка  -  в типах  кабеля КПСиг(А)-FRLS 4х0.5 КПСиг(А)-FRLS 6х0.5   КПСиг(А)-FRLS 12х0.5  вместо «иг» следует читать «нг».

Расшифровка Кабеля симметричного, парной скрутки, огнестойкого КПСнг(А)-FRLS 4х0.5:

- К - Кабель

- ПС - Для систем противопожарной защиты

- нг-LS - Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением

- FR - Огнестойкий, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической

- 4 – Количество жил

- 0,5 - Сечение жилы

Главный инженер 							В.А. Сементин